## Slide 1: NFCリーダーを利用したPowerAppsアプリケーション （タイムカードのサンプル）
de:code 2020 Microsoft MVP パーソナル スポンサー 株式会社リンシステムズ 林 宜憲

## Slide 2: サンプルコードについて
現在PowerAppsではNFCリーダー等を直接コントロールすることはできませんが、 キーボードエミュレーション機能を持つ機種を利用することでカードの内容を 読み取ることは可能です。 このサンプルではSony RC-S620S（FeliCa リーダー・ライター）とM5 ATOM Matrix （ESP32マイコンボード）を組み合わせてBLEキーボードデバイスにします。 PowerAppsアプリからは通常のキーボードとしてカード番号を入力することが 出来ます。 また、ATOM Matrixにセンサーを追加して簡易非接触体温計も作成し、体温を 記録できるようにしました。 PowerAppsとマイコンボードを組み合わせるサンプルになります。

## Slide 3: 使用機材
・Sony FeliCa リーダー・ライター RC-S620S
・FeliCa RC-S620S/RC-S730 ピッチ変換基板 (フラットケーブル付き)
・M5 ATOM Matrix
・M5Stack用非接触温度センサユニット
・M5Stack用ToF測距センサユニット
・M5Stack用拡張ハブユニット
・オス-メス ジャンパーワイヤー（4本）
※リンク先はスイッチサイエンス社のサイトになっています。

## Slide 4: ハードウェアの組立１
・ピッチ変換基板にピンヘッダーをハンダ付けしておきます。
・ATOMと変換基板をジャンパーワイヤーで接続します。配線は下図を 参照してください。
ATOM
5V
GND
G25
G21
変換 基板
GND
RSV
GND
TXD
RXD
VDD
RC-S620S

## Slide 5: ハードウェア組立２
・ATOMとセンサーをHubユニット経由で接続します。 次の写真を参考にしてください。 これでハードウェアの組立は完成です。

## Slide 6: ソフトウェアの準備１（ArduinoIDE）
・ArduinoIDEを使ってATOM Matrixのプログラミングを行います。 ・ArduinoIDEでATOM Matrixの開発を行うための設定は次のサイトをご覧ください。
https://docs.m5stack.com/#/en/arduino/arduino_development

## Slide 7: ソフトウェアの準備２（ライブラリ）
・距離センサー VL53L0Xライブラリのインストール
  ・「スケッチ」>「ライブラリのインクルード」>「ライブラリを管理」を選択する。
  ・検索欄に「vl53l0x」と入力しVL50L0Xをインストールします。

## Slide 8
・BLE Keyboardライブラリのインストール
  ・次のリポジトリからzipファイルをダウンロードします。
  https://github.com/T-vK/ESP32-BLE-Keyboard
  ・「スケッチ」>「ライブラリをインクルード」>「.ZIP形式のライブラリの インストール」を選択し、先ほどダウンロードしたファイルを選択して インストールを完了します。

## Slide 9
・NFCライブラリのインストール
・次のリポジトリからzipファイルをダウンロードして、解凍します。 https://github.com/mkttanabe/NFC
・解凍したフォルダのうち「NFC-master」>「RCS620S」>「Arduino」 にある「lib」フォルダをArduinoライブラリフォルダ（C:\ユーザー\ (ユーザー名)\ドキュメント\Arduino\libraries）にコピーして 「RCS620S」とリネームします。
・コピーしたフォルダ内の「RCS620S.cpp」ファイルを編集します。 ・442行目、457行目、458行目、468行目、計4カ所の「Serial」を 「Serial1」に変更します。
・以上でサンプルの動作に必要なライブラリの準備ができました。

## Slide 10: ソフトウェアの準備３ （プログラムの書き込み）
・次のリポジトリをzipファイルでダウンロードして、解凍してください。 https://github.com/linyixian/decode2020sample
・解凍したファルダ内にあるTimeCardフォルダをArduinoドキュメントフォルダ （C:\ユーザー\（ユーザー名）\ドキュメント\Arduino）にコピーします。
・ArduinoIDEから先ほどコピーしたファルダ内の「TimeCard.ino」ファイルを 開きます。
・ATOM MatrixがPCに接続できているのを確認し、プログラムを書き込みます。

## Slide 11: 動作確認
・プログラムの書き込みが終わるとATOM Matrixはリセットがかかります。 ArduinoIDEのシリアルモニターを表示してからICカードをリーダーにかざすと カードのIDナンバーが表示されます。また、距離センサーの前に手もしくは 顔を近づけるとDistanceの値が小さくなり、距離によってLEDの色が変わります。 LEDが青色の時には温度もモニターに表示されます。

## Slide 12: BLE Keyboardの登録
・プログラムを書き込んだATOM MatrixはBLE Keyboardとして端末に接続できます。
・端末でBluetoothデバイスの追加をすると「ESP32 BLE Keyboard」が 見つかるので接続します。
・これでATOM Matrixからのデータはキー入力として端末に届くようになります。

## Slide 13: PowerAppsアプリの準備
・解凍したサンプルフォルダ内の「タイムカード.xlsx」をご自分の OneDrive等に保存します。このファイルはデータソースとして 利用します。
・コピーしたファイルを開き「社員マスタ」シートを選択します。
・A列にはIDカード番号を記録します。A2セルに移動後にカードを読み取ると カード番号が入力されます。必要な分だけカードを読み取って下さい。 ・SyainNo列の入力は任意です。Name列はご自由に入力してください。 ・ __PowerAppsId__列はPowerAppsで自動的に記録されるので空白のままに しておきます。
・入力が終わったら保存して閉じておきましょう。開いたままではデータが 記録されません。

## Slide 14: タイムカードアプリ
・Power Apps サイトにログインします。 ・左側のアプリメニューをクリックします。

## Slide 15
・「キャンバスアプリのインポート」をクリックします。

## Slide 16
・アップロードをクリックして、解凍したサンプルフォルダ内の
「タイムカード_20200609.zip」を選択してアップロードします。

## Slide 17
・正常にアップロードが出来たら「インポート」をクリックします。

## Slide 18
・正常にインポートが完了したらアプリを編集することができるようになります。

## Slide 19
・アプリを開くとデータソースの接続を確認しますが、 ここでは一旦「許可しない」を選択してください。

## Slide 20
・編集画面になりましたら、左側の「データソース」を選択します。

## Slide 21
・データファイル（xlsxファイル）を配置したコネクタを選択します。

## Slide 22
・Excelファイルの選択で「タイムカード.xlsx」を選びます。

## Slide 23
・テーブルの選択で表示された「出勤履歴」、「名簿」の2つを選択して、 接続ボタンをクリックします。
・以上でタイムカードアプリの設定は完了しました。

## Slide 24: タイムカードアプリの説明
・起動画面
・ICカード読み取り画面

## Slide 25
・体温測定画面
・チェックイン画面
・チェックイン完了後はICカード読み取り画面に戻ります。

## Slide 26
・チェックアウト画面
・チェックアウト後は再びICカード読み取り画面に戻ります。

## Slide 27
・ICカード未登録画面 登録されていないカードを読み込むと次の画面が表示されます。 一度名簿テーブルを確認してください。

## Slide 28
・体温注意画面 体温が一定温度以上で検出されたときに注意表示されます。